铸造企业规范条件

(征求意见稿)

一、总则

（一）为加强铸造行业自律，维护公平有序的市场竞争环境，引导企业规范发展，促进行业产业结构调整、优化和转型升级，遏制低水平重复建设与产能盲目扩张，提升产品质量，推进节能减排，提高资源和能源利用水平，根据国家有关法律法规、产业政策和行业规划，特制定本规范条件。

（二）本规范条件适用于中华人民共和国境内（台湾、香港、澳门地区除外）所有铸件生产企业（含车间）。

（三）鼓励企业按自愿原则积极申报本规范条件，中国铸造协会对符合规范条件的铸造企业（以下简称规范企业）实行公告管理，并积极扩大已公告企业的行业影响力。

二、基本要求

（一）企业应具有独立法人资格，下属铸造车间以具备法人资质的上级公司提出申请。

（二）企业应遵守国家法律法规和产业政策要求，不得使用国家明令淘汰的设备、材料和生产工艺。

三、建设条件和布局

（一）企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规和产业政策，符合各地方政府装备制造业和铸造行业的总体规划；生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质。

（二）国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域（一类区）的铸造企业不予认定。

（三）新（改扩）建的铸造企业应严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度。

四、生产工艺

（一）企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。粘土砂批量铸件生产企业不得采用手工造型。

（二）不得采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；水玻璃熔模精密铸造模壳硬化不得采用氯化铵硬化工艺；铝合金、锌合金等有色金属熔炼不得采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。

五、生产装备

（一）企业应配备与生产能力相匹配的熔炼、保温和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等。炉前检测应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等仪器。

（二）铸造用生铁企业炼铁高炉及其配套装备不在本规范条件认定范围内。

（三）企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及成型设备（线），如粘土砂造型机（线）、树脂砂混砂机、壳型（芯）机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线、消失模/V法/实型铸造设备、离心铸造设备、冷/热室压铸机、低压铸造机、重力铸造设备、挤压铸造设备、差压铸造设备、熔模铸造设备（线）、冷/热芯盒制芯机（中心）、制芯中心、快速成型设备等。

（四）采用砂型铸造工艺的企业应配备完善的砂处理设备和旧砂处理设备，各种旧砂的回用率应达到：水玻璃砂（再生）≥60%，呋喃树脂自硬砂（再生）≥90%，碱酚醛树脂自硬砂（再生）≥70%，粘土砂≥95%；鼓励采用砂型铸造工艺的大型铸造企业或砂型铸造企业较为集中的地区建立废砂再生集中处理中心。

（五）企业或所在产业集群（工业园区）应具备与其产能和质量保证体系相匹配的试验室和必要的检测设备。

（六）现有铸造企业冲天炉熔化率不得小于5吨/小时；不得采用无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉；新建企业不得采用燃油加热熔化炉；新建企业冲天炉的熔化率应不小于7吨/小时，鼓励大批量铸铁件连续生产的企业采用熔化率10吨/小时以上外热风水冷长炉龄冲天炉。

六、 企业规模(产值)

（一）现有铸造企业上一年度（或近三年）其最高销售收入按其所在地区应不低于（表1）规定要求；现有艺术铸造企业上一年度（或近三年）其艺术铸件产品最高销售收入不低于1000万元。

（二）新（改扩）建铸造企业上一年度（或近三年）其铸件最高销售收入按其所在地区应不低于（表1）规定要求。

| 地区 | 铸件材质 | 现有企业 | 新（改扩）建企业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 销售收入 （万元） | 参考产量 （吨） | 销售收入 （万元） | 参考产量 （吨） |
| 北京、上海、天津、重庆、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建 、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、陕西 | 铸铁 | ≥3,000 | 5,000 | ≥7,000 | 10,000 |
|  | 铸钢 |  | 4,000 |  | 8,000 |
|  | 铝合金 |  | 1,200 |  | 3,000 |
|  | 铜合金 |  | 600 |  | 1,000 |
|  | 其他（有色） |  | —— |  | —— |
|  | 离心球墨铸 铁管 | ≥45,000 | 100,000 | ≥90,000 | 200,000 |
|  | 离心灰铸铁管 | ≥9,000 | 20,000 | ≥13,500 | 30,000 |
| 广西、云南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆 | 铸铁 | ≥2,000 | 4,000 | ≥7,000 | 10,000 |
|  | 铸钢 |  | 3,000 |  | 8,000 |
|  | 铝合金 |  | 1,000 |  | 3,000 |
|  | 铜合金 |  | 500 |  | 1,000 |
|  | 其他（有色） |  | —— |  | —— |
|  | 离心球墨铸 铁管 | ≥45,000 | 100,000 | ≥90,000 | 200,000 |
|  | 离心灰铸铁管 | ≥9,000 | 20,000 | ≥13,500 | 30,000 |

表1  铸造企业生产规模

| 地区 | 铸件材质 | 现有企业 | 新（改扩）建企业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 销售收入 （万元） | 参考产量 （吨） | 销售收入 （万元） | 参考产量 （吨） |
| 北京、上海、天津、重庆、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建 、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、陕西 | 铸铁 | ≥3,000 | 5,000 | ≥7,000 | 10,000 |
|  | 铸钢 |  | 4,000 |  | 8,000 |
|  | 铝合金 |  | 1,200 |  | 3,000 |
|  | 铜合金 |  | 600 |  | 1,000 |
|  | 其他（有色） |  | —— |  | —— |
|  | 离心球墨铸 铁管 | ≥45,000 | 100,000 | ≥90,000 | 200,000 |
|  | 离心灰铸铁管 | ≥9,000 | 20,000 | ≥13,500 | 30,000 |
| 广西、云南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆 | 铸铁 | ≥2,000 | 4,000 | ≥7,000 | 10,000 |
|  | 铸钢 |  | 3,000 |  | 8,000 |
|  | 铝合金 |  | 1,000 |  | 3,000 |
|  | 铜合金 |  | 500 |  | 1,000 |
|  | 其他（有色） |  | —— |  | —— |
|  | 离心球墨铸 铁管 | ≥45,000 | 100,000 | ≥90,000 | 200,000 |
|  | 离心灰铸铁管 | ≥9,000 | 20,000 | ≥13,500 | 30,000 |

七、产品质量

（一）企业应按照《质量管理体系 要求》（GB/T 19001）（或IATF 16949、GJB 9001B）标准要求建立质量管理体系并通过认证；鼓励企业按照《机械行业 铸造企业 质量管理体系 要求》（T/CFA 0303-01）开展铸造行业的质量管理体系升级版认证；企业应设有质量管理部门，配有专职质量监测人员，有健全的质量管理制度。

（二）铸件的外观质量（尺寸精度、表面粗糙度等）、内在质量（化学成分、金相组织等）及力学性能等应符合产品规定的技术要求。

八、能源消耗

（一）企业应建立能源管理制度, 鼓励企业按照《能源管理体系 要求》（GB/T23331）标准建立能源管理体系并通过认证。

（二）新（改扩）建铸造项目应开展节能评估和审查。

（三）铸造企业的主要熔炼设备按其熔炼不同金属应满足（表2～表6）的规定要求。

表2   冲天炉熔炼铸铁的能耗指标（1480℃）

| 冲天炉的熔化能力（吨/小时） | 5 | ＞5～≤10 | ＞10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高能耗限值 （千克标准煤/吨金属液） | 140 | 135 | 125 |

表3  中频无心感应电炉熔炼铸铁的能耗指标（1500℃）

| 感应电炉的容量 （吨） | ≤1.0 | 1.5 | 2 | 3 | ≥5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高能耗限值 （千瓦·小时 /吨金属液） | 630 | 620 | 610 | 600 | 590 |

表4  中频无心感应电炉炼钢（普通碳钢）的能耗指标（1600℃）

| 感应电炉的容量 （吨） | ≤0.5 | 1 | 2 | 3 | ≥5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高能耗限值 （千瓦·小时 /吨金属液） | 730 | 720 | 710 | 700 | 690 |

表5  感应电炉熔炼铝合金的能耗指标（720℃）

| 感应电炉的容量 （吨） | ≤0.15 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | ≥3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高能耗限值 （千瓦·小时 /吨金属液） | 700 | 680 | 660 | 640 | 630 | 620 |

表6  电弧炉炼钢（普通碳钢）的能耗指标（1600℃）

| 电弧炉的容量（t） | ≤5 | 10 | 20 | 30 | ≥40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高能耗限值 （千瓦·小时 /吨金属液） | 720 | 700 | 670 | 660 | 650 |

表7  电阻炉熔化铝合金能耗指标（720℃）

| 电阻炉容量（吨） | ≤0.15 | 0.3 | 0.5 | ≥1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高能耗限值 （千瓦·小时 /吨金属液） | 830 | 800 | 750 | 700 |

表8 燃气铝合金熔化炉能耗指标（720℃）

| 设备名称 | 燃气铝合金熔化炉 |
| --- | --- |
| 最高能耗限值 （吨标煤/吨金属液） | 0.18 |

九、环境保护

（一）企业应配置完善的环保处理装置，废气、废水、噪声、固体废弃物、危险废弃物等排放与处置措施应符合国家和当地环保法规和标准的规定；应按照国家环保法律法规和标准的要求限期取得排污许可证。

（二）鼓励企业按照《环境管理体系 要求及使用指南》（GB/T 24001）标准建立环境管理体系并通过认证。

（三）鼓励企业积极开展清洁生产，依法进行清洁生产审核，大力推广清洁生产技术，不断提高清洁生产水平。

十、安全生产及劳动防护

（一）企业应遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和铸造行业安全生产标准要求，安全设施健全并有效运行，鼓励企业通过国家安全生产标准化认证。

（二）企业应遵守《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规和标准要求，职业危害防治设施健全并有效运行，有健全职业卫生管理制度并有效运行，应对从事有害工种的员工定期进行体检，被检率达100%。

（三）鼓励企业按照《职业健康安全管理体系 要求》（GB/T 28001）标准建立职业健康安全管理体系并通过认证。

十一、人员素质

特种作业、特种设备操作、理化检验及无损探伤等特殊岗位的人员应具有经相应的资质部门颁发的资格证书，持证上岗率达100%。

十二、监督管理

（一）中国铸造协会负责铸造行业规范管理工作，负责规范企业监督检查、变更、撤销公告等动态管理工作。

（二）经中国铸造协会评价认可的第三方机构负责相应地区(领域) 规范企业的监督管理，负责涉及规范企业动态管理的有关初审、数据汇总及相关材料报送，配合中国铸造协会开展核查等工作。

十三、附则

（一）本规范条件所涉及的法律法规、标准和产业政策重新修订时,按修订后的规定执行。

（二）本规范条件是现有铸造企业、新（改扩）建铸造企业从事生产经营和项目建设的产业引导政策。

（三）本规范条件由中国铸造协会负责解释，并根据行业发展情况和宏观调控要求适时修订。